МОНТАЖ НОЖНОГО ПРИВОДА ЛИСТОГИБОЧНОГО СТАНКА LBM

- Установите ручки прижимной балки горизонтально(прижимная балка опущена и зафиксирована), как показано на фото ниже:

- Установите нижнюю балку привода на поперечины стоек станка (при отсутствии отверстий обработать по месту, балку при этом разместить вплотную к вертикальным стойкам). Педали дожны быть расположены как показано на фото:

- Установите левую и правую верхние балки ножного привода.

- Снимите ручки привода прижимной балки и установите кронштейны с двумя фиксирующими винтами(винты не затягивать) на оси ручек, установите ручки обратно.

- Установите тяги от педалей к кронштейнам верхних балок  и от верхних балок к кронштейнам на оси ручек, как показано на фото:

5.1.Правая сторона

5.2.Левая строна

5.3.Затянуть фиксирующие винты кронштейнов:

- Проверить работу привода. Если монтаж выполнен правильно, балка приподнимается приблизительно на 30мм(правая педаль) и опускается до фиксации заготовки(левая педаль). После чего выкрутить фиксирующие винты поочередно.  Засверливаясь   «по месту», на глубину 3-5мм,  устанавливаем и затягиваем винты  обратно. Монтаж закончен.