| № | Объект испытаний | Чертеж | Допустимые величины (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биение шпинделя |  | А: 0,009 В: 0,009 |
| 2 | Биение оправки установленной в конусе шпинделя |  | А: 0,015 В: 0,03 |
| 3 | Вылет пиноли А – в вертикальной плоскости В – в горизонтальной плоскости |  | А: 0,025/50 В: 0,015/50 |
| 4 | Проезд по контрольной оправке в центрах |  | А: 0,025 В: 0,025 |
| 5 | Параллельность оси шпинделя направляющим А – в вертикальной плоскости В – в горизонтальной плоскости |  | А: 0,03/250 В: 0,03/250 |
| 6 | Параллельность верхних салазок с шпинделем и движением каретки |  | 0,04/75 |
| 7 | Биение патрона |  | 0,04 |
| 8 | Биение оправки в патроне |  | А) Ø20мм 1: 0,04 2: 0,08/100 В) Ø30мм 1: 0,04 2: 0,08/100 |