# Нормы точности универсального токарно-винторезного станка мод.

# MLM 320x1000

# MLM 360x1000

# MLM 410x1000

# MLM 460x1000/1500

MLM 460x1500/2000/3000

| № | Объект испытания | Иллюстрация | Допустимое отклонение [мм] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивание A – продольное направление B – поперечное направление |  | A: 0,02 / 300 B: 0,03 / 300 |
| 2 | Параллельность хода каретки и направляющих задней бабки A – в вертикальной плоскости B – в горизонтальной плоскости |  | A: 0,02 / 300 B: 0,02 / 300 |
| 3 | Биение конуса шпинделя |  | 0,01 |
| 4 | Биение шпинделя |  | 0,009 |
| 5 | Радиальное биение шпинделя |  | 0,009 |

| № | Объект испытания | Иллюстрация | Допустимое отклонение [мм] |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Биение контрольной оправки установленной в конус шпинделя |  | A: 0,01 B: 0,02 / 300 |
| 7 | Параллельность оси шпинделя по отношению к ходу каретки A – вертикальная плоскость B – горизонтальная плоскость |  | A: 0,02 / 300 B: 0,015 / 300 |
| 8 | Параллельность оси пиноли задней бабки к каретки A – вертикальная плоскость B – горизонтальная плоскость |  | A: 0,015/100 B: 0,015/100 |
| 9 | Проезд кареткой по оправки в конусе задней бабки A – вертикальная плоскость B – горизонтальная плоскость |  | A: 0,025 B: 0,025 |

| № | Объект испытания | Иллюстрация | Допустимое отклонение [мм] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Соосность оправки в центрах |  | 0,04 |
| 11 | Биение токарного патрона |  | 0,04 |
| 12 | Биение контрольного образца в токарном патроне A: ∅ 20 мм B: ∅ 30 мм |  | A) ∅ 20 мм 1: 0,04 2: 0,08/100 B) ∅ 30 мм 1: 0,04 2: 0,08/100 |