ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА по МЕТАЛЛу

BSM - 115U (3DG5012WA)

  - Общие сведения.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку ленточной пилы по металлу BSM - 115U производства фирмы  «ТРИОД».  Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе на нём. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомитесь с инструкцией перед началом работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при эксплуатации станка. Не приступайте к работе на станке до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техническом департаменте компании и полностью отвечает заявленным параметрам по качеству и технике безопасности.

Оборудование полностью готово к работе после проведения пуско-наладочных мероприятий описанных в данной инструкции.

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Она не должна быть утеряна в процессе работы. При продаже станка инструкцию необходимо передать новому владельцу.

  - Назначение.

Ленточная пила по металлу BSM - 115U предназначена для разрезания любых металлов и их сплавов.

  - Применение.

Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

Станок по предназначен для работы в сухих помещениях, где температура не опускается ниже + 10 (С и не поднимается выше +40 (С (станок не предназначен для работы в помещениях с повышенной влажностью).

- Комплект поставки.

2.1 Вид упаковки.

Станок BSM - 115U поставляется в картонной  упаковке, в частично разобранном виде.

  - Содержание упаковки.

- Кожух защитный							1 шт.

- Упор									1 шт.

- Ось упора								1 шт.

- Ось подставки							1 шт.

- Колесо для транспортировки					2 шт.

- Резиновые опоры пилы						4 шт.

- Стойки подставки						4 шт.

- Соединительные уголки подставки				8 шт.

- Крепеж подставки						комплект

- Инструкция по эксплуатации					1 шт.

- Описание оборудования.

  - Технические характеристики.

Технические характеристики:

| Напряжение питания | 220 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Скорость ленточного полотна | 20-29-50 м/мин |
| Резка под углом | 90°,45° |
| Максимальный диаметр разрезаемого материала: |  |
| 90° | 114 мм |
| 45° | 70 мм |
| Максимальный размер разрезаемого материала: |  |
| 90° | 100×150 мм |
| 45° | 70×60 мм |
| Изменение угла реза | Поворот пильной рамы |
| Регулировка подачи | нет |
| Изменение скорости ленточного полотна | ремень |
| Размер ленточного полотна | 1638×0,6×12,5 мм |
| Масса станка | 78 кг |

  - Основные узлы и детали оборудования  (см. рис.2).

- Основание

- Тиски

- Плечо

- Электрический блок управления

- Редуктор

- Кожух ременной передачи

- Электродвигатель

- Колеса

- Подставка пилы

  - Краткое описание конструкции оборудования (см. рис. 2).

Пила BSM - 115U состоит из плеча 3, которое подвижно соединено с основанием 1.  на плече установлен электродвигатель 7 передающий через ременную передачу, закрытую кожухом 6 и червячный редуктор 5 движение на ленту пилы. Для регулировки натяжения и положения пильной ленты на шкивах установлен винт  и механизм наклона ведомого шкива. Пила может быть установлена на подставку 9 или на резиновые опоры, при этом устанавливаются колеса 8 для перемещения станка. На основание установлены тиски 2 для закрепления заготовки. Электрический блок управления  станка 4 закреплен на   основании пилы.

  - Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.

На данном станке, одновременно может работать только один человек.

  - Место расположение рабочего во время работы на оборудовании.

Рабочий, при работе на данном станке может занимать положение сбоку станка.

Только при таком положении рабочего во время работы на станке есть возможность свободно управлять всеми необходимыми механизмами станка (их описание приведено в данной инструкции).

- Монтаж и установка.

  - Транспортировка.

Станок BSM - 115U помещен для перевозки в картонную коробку, его части и детали проложены бумагой. Внутри станок упакован в целлофановый мешок.

Внимание! 	Во время транспортировки и сборки станка необходимо соблюдать максимальную осторожность.

  - Подготовка оборудования к монтажу.

Все металлические поверхности станка покрыты специальным защитным составом, который необходимо удалить перед началом работы. Для удаления этого защитного состава используйте керосин или другие обезжиривающие растворы. При удалении защитного состава не используйте нитро растворители, они отрицательно влияют на лакокрасочное покрытие станка. После очистки корпуса от защитного состава все трущиеся поверхности станка необходимо смазать машинным маслом.

  - Сборка.

Перед сборкой станка достаньте из упаковки всё содержимое и проверьте наличие всех комплектующих по списку, приведённому в пункте 2 «Комплект поставки».

Изготовитель оставляет за собой право модернизации станка, а также внесение изменений в комплектацию, если это не отражается на основных технических характеристиках станка.

Соедините стойки подставки с соединительными уголками подставки. Установите резиновые опоры и колесный узел на основание. Установите и закрепите станок на подставке. Установите защитный кожух шкивов, установите шкивы, натяните ремень. Установите упор.

  - Установка оборудования.

Обеспечьте безопасную установку станка и его крепление (на прочную поверхность, которая соответствует нагрузке, создаваемой станком).

Установочные размеры пилы:

Установочные размеры подставки:

Внимание! В целях обеспечения безопасности и надежной работы станка правильно установите и прочно закрепите станок на подставке.

Внимание! Несоблюдение условий установки может привести к непредвиденному смещению станка или частей его конструкции, и в дальнейшем к его повреждению.

Внимание! При оборудовании рабочего места, следите за тем, чтобы у обслуживающего персонала было достаточно места для работы и управления.

5. Пуско-наладочные работы.

5.1 Общие сведения.

Пуско-наладочные работы предназначены для восстановления заводских установок станка, которые могут быть нарушены при его транспортировке, с последующим приведением станка в рабочее состояние.

Для долговечной и безотказной работы станка, до начала его эксплуатации необходимо провести пуско-наладочные работы которые включают в себя:

- Проверку геометрической точности (размещение узлов и деталей станка относительно друг друга).

- Проверку технических параметров (установка заданных зазоров и пред натяжений).

- Проверка технологической точности (проверка заданной точности обработки на всех режимах станка).

- Необходимо проверить крепление всех деталей и узлов и при необходимости протянуть и отрегулировать их, так как в процессе транспортировки первоначальные установки могут быть утеряны.

- Смазать все трущиеся узлы и детали станка.

- Проверить натяжение клиновых ремней.

- Проверить, вручную, плавность (без заеданий) вращение шкивов ременной передачи и вращение редуктора.

Внимание! 	 От качества пуско-наладочных работ зависит срок службы оборудования.

Внимание! 	Пуско-наладочные работы на станке должен проводить квалифицированный специалист.

Внимание! 	Пуско-наладочные работы можно заказать в службе сервиса компании «ТРИОД». Условия заказа и проведения пуско-наладочных работ оговорены в разделе «Условиях гарантийного сопровождения».

5.2 Управление.

Включается пила с помощью нажатия зелёной  кнопки  «I»,  а  выключается нажатием красной кнопки «0».В целях повышения безопасности станок снабжён кнопкой «СТОП» с замком. Кнопка используется как кнопка аварийной остановки.

5.3 Первоначальный пуск и обкатка.

Перед первым запуском станка внимательно прочитайте инструкцию. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми разделами инструкции данного оборудования.

Подключите станок к сети. Откройте крышку аварийного выключателя. Произведите пуск станка путём нажатия кнопки «I». Если работа станка не сопровождается каким-либо посторонним звуком дайте станку поработать на холостом ходу 15 минут.

При возникновении каких-либо проблем немедленно обратитесь в наш сервисный центр.

6. Описание работы оборудования.

  - Наладка оборудования.

Замена и регулировка положения ленточного полотна.

Для замены ленточного полотна откройте защитный кожух 1. Винтом 2 переместите ведомое колесо в сторону ведущего и установите ленточное полотно размером 1640 × 13 ×0,6 мм.   Проверьте  правильность  положение ленточного полотна. Направление движения ленточного полотна указано на плече станка. Тип ленточного полотна выбирайте в соответствии с распиливаемым материалом. После установки натяните ленточное полотно при помощи винта 1 (рис. 5).

Болты 1 и 2  используется для центровки ленточного полотна на шкивах. Ленточное полотно должно быть минимум на 2/3 расположено на шкивах. Если эта величина меньше, болт 1 затягивайте, если больше – ослабляйте. После окончания регулировки затяните болт 2

Внимание! Следите за правильным направлением движения ленточного полотна. Направление движения ленточного полотна указано на раме ленточной пилы.

Чтобы достичь ровного среза, необходимо регулировкой разворота ленточного полотна относительно поверхности рабочего стола отрегулировать зазоры между направляющими подшипниками.

Для этого ослабьте болт 2. После этого разверните весь направляющий механизм пильной ленты таким образом, чтобы сечение ленточного полотна было перпендикулярно к поверхности стола пилы. Ослабьте гайку 1. При помощи рожкового гаечного ключа вы можете повернуть валики, на которых эксцентрично расположены направляющие подшипники 3. Рекомендуемый зазор между ленточным полотном и направляющими подшипниками 0,1 мм. Отрегулируйте положение ленточного полотна в обеих направляющих головках

Выбор скоростей резания

Установка скорости резания.

(расположена на внутренней стороне крышки шпиндельной головки)

Скорость резания изменяется расположением клинового ремня на шкивах

Тип клинового ремня 0 - 511

1 – ведомый шкив;

2 – клиновой ремень;

3 – ведущий шкив (двигатель).

Резка под углом.

Ослабьте болт 1, поверните плечо на необходимый угол, затяните болт 1

## Регулировка скорости подачи  плеча.

В данной конструкции ленточной пилы BSM-115U опускание плеча определено её весом. Для того чтобы частично компенсировать вес рамы, на пиле установлена компенсаторная пружина 3, которая имеет три положения натяжения.

  - Работа на оборудовании .

Ленточная пила BSM-115U не предназначена  для непрерывной работы. Режим работы:  40 минут работы - 15 минут перерыв.

При работе с упором 4  установите его и зафиксируйте стопорами.

Установите вылет направляющих ленточного полотна соответственно размеру обрабатываемой заготовке так, чтобы расстояние между ними было по возможности наименьшим и в тоже время не создавались помехи при работе.

Для регулировки вылета направляющих ослабьте натяжение полотна и ослабив болты 3 передвиньте направляющие в нужное положение. Затем затяните стопорные болты 3 и натяните пилу.

Выберите необходимую скорость резания. Поднимите плечо в верхнее положение и зафиксируйте. Установите заготовку, надежно закрепите её в тисках. Заготовка зажимается передвижением подвижных губок тисков при помощи рукоятки 1, поджим заготовки и зажим подвижных губок осуществляется рукояткой 2. Подсоедините станок к электросети. Включите станок кнопкой включения. Аккуратно опустите плечо вниз. Произведите рез. После завершения пропила станок отключится. Поднимите плечо в верхнее положение. Станок готов к следующему циклу.

По окончанию работы уберите стружку, протрите и смажьте станок.

7. Электрооборудование.

7.1 Электрическая схема.

8. Техническое обслуживание.

8.1 Общее положение.

Производить работы по монтажу и ремонту имеет право только специалист с соответствующей квалификацией.

Перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с элементами его управления, их работой и размещением.

Очистка, смазка, наладка, ремонтные работы и любые работы на станке должны проводиться только на выключенном станке, станок также необходимо отключить от электрической сети (вынуть штепсель подводящего провода из розетки электрической цепи).

Рекомендуем раз в год проводить проверку электродвигателя специалистом (электромехаником).

Если станок долго не эксплуатировался, то необходимо проверить состояние смазки в подшипниках и сопротивление изоляции обмотки двигателя. В зависимости от продолжительности времени и условий хранения, периодичность проверок может изменяться.

Содержите станок и его рабочее пространство в чистоте и в порядке.

В связи с постоянной модернизацией оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не отражённые в данной инструкции.

8.2 Смазка оборудования.

Ленточная пила оборудована однорядными закрытыми с двух сторон шарикоподшипниками, которые уже смазаны и не требуют дополнительной смазки.

Червячная передача размещается в закрытом корпусе  с маслом, которое при эксплуатации пилы необходимо менять один раз в год. Для замены масла необходимо установить плечо пилы в горизонтальное положение, открутить болты крышки червячной передачи. Снимите крышку, слейте старое масло, промойте червячную передачу керосином или уайт-спиритом, залейте масло на уровень нижней стенки, закрепите крышку.

Схема узлов и деталей станка

# Text boxes

Рисунок 4.